Part 1
module part1(LEDR, SW);
input [9:0]SW;
output[9:0]LEDR;
reg Out ;
always @(*)
begin
case ( SW [ 9 : 7 ] )
3'b000 : Out = SW [ 0 ] ;
3'b001 : Out = SW [ 1 ] ;
3'b010 : Out = SW [ 2 ] ;
3'b011 : Out = SW [ 3 ] ;
3'b100 : Out = SW [ 4 ] ;
3'b101 : Out = SW [ 5 ] ;
3'b110 : Out = SW [ 6 ] ;
default : Out = 0;
endcase
end
assign LEDR[0] = SW[0]|SW[1]|SW[2]|SW[3]|SW[4]|SW[5]|SW[6];

endmodule

Part 2
module ripple_carrier(LEDR, SW);
input [8:0]SW;
output [4:0]LEDR;
wire Connection1;
wire Connection2;
wire Connection3;

full_adder fa1(.u(SW[0]),
.v(SW[1]),
.w(SW[2]),
.s(LEDR[0]),
.c(Connection1)
);

full_adder fa2(.u(SW[3]),
.v(SW[4]),
.w(Connection1),
.s(LEDR[1]),
.c(Connection2)
);

full_adder fa3(.u(SW[5]),
.v(SW[6]),
.w(Connection2),
.s(LEDR[2]),
.c(Connection3)
);

full_adder fa4(.u(SW[7]),
.v(SW[8]),
.w(Connection3),
.s(LEDR[3]),
.c(LEDR[4])
);

endmodule

module full_adder(u, v, w, s, c);
output s, c;
input u, v, w;
assign s = u^v^w;
assign c = (u & v)|(w &(u^v));
endmodule

part 3
module case1(LEDR, SW);
input [7:0]SW;
output[7:3]LEDR;
wire Connection1;
wire Connection2;
wire Connection3;
full_adder fa1(.u(SW[3]),
.v(SW[7]),
.w(0),
.s(LEDR[7]),
.c(Connection1)
);

full_adder fa2(.u(SW[2]),
.v(SW[6]),
.w(Connection1),
.s(LEDR[6]),
.c(Connection2)
);

full_adder fa3(.u(SW[1]),
.v(SW[5]),
.w(Connection2),
.s(LEDR[5]),
.c(Connection3)
);

full_adder fa4(.u(SW[0]),
.v(SW[4]),
.w(Connection3),
.s(LEDR[4]),
.c(LEDR[3])
);

endmodule

module full_adder(u, v, w, s, c);
output s, c;
input u, v, w;
assign s = u^v^w;
assign c = (u & v)|(w &(u^v));
endmodule

module lab2(HEX, SW);
    input [9:0] SW;
    output [6:0] HEX;

    mux4to1 u0(
        .c0(SW[0]),
        .c1(SW[1]),
        .c2(SW[2]),
 .c3(SW[3]),
        .m(HEX[0])
        );

    mux4to1 u1(
        .c0(SW[0]),
        .c1(SW[1]),
        .c2(SW[2]),
 .c3(SW[3]),
        .n(HEX[1])
        );

mux4to1 u2(
        .c0(SW[0]),
        .c1(SW[1]),
        .c2(SW[2]),
 .c3(SW[3]),
        .o(HEX[2])
        );

    mux4to1 u3(
        .c0(SW[0]),
        .c1(SW[1]),
        .c2(SW[2]),
 .c3(SW[3]),
        .p(HEX[3])
        );

    mux4to1 u4(
        .c0(SW[0]),
        .c1(SW[1]),
        .c2(SW[2]),
 .c3(SW[3]),
        .q(HEX[4])
        );

    mux4to1 u5(
        .c0(SW[0]),
        .c1(SW[1]),
        .c2(SW[2]),
 .c3(SW[3]),
        .r(HEX[5])
        );

    mux4to1 u6(
        .c0(SW[0]),
        .c1(SW[1]),
        .c2(SW[2]),
 .c3(SW[3]),
        .s(HEX[6])
        );
endmodule

module mux4to1(c0, c1, c2, c3, m, n, o, p, q, r, s);
    input c0;
    input c1;
    input c2;
input c3;
    output m;
output n;
output o;
output p;
output q;
output r;
output s;

    assign m = ~c3 & c2 & ~c1 & ~c0 |
~c3 & ~c2 & ~c1 & c0 |
c3 & c2 & ~c1 & c0 |
c3 & ~c2 & c1 & c0;
assign n = c3 & c2 & ~c1 & ~c0 |
~c3 & c2 & ~c1 & c0 |
c3 & c1 & c0 |
c2 & c1 & ~c0;
assign o = c3 & c2 & ~c1 & ~c0 |
c3 & c2 & c1 |
~c3 & ~c2 & c1 & ~c0;
assign p = ~c3 & c2 & ~c1 & ~c0 |
~c2 & ~c1 & c0 |
c2 & c1 & c0 |
c3 & ~c2 & c1 & ~c0;
    assign q = ~c3 & c0|
~c3 & c2 & ~c1|
c3 & ~c2 & ~c1 & c0;
assign r = ~c3 & ~c2 & c0 |
~c3 & ~c2 & c1 |
~c3 & c1 & c0 |
c3 & c2 & ~c1 & c0;
assign s = ~c3 & ~c2 & ~c1 |
~c3 & c2 & c1 & c0 |
c3 & c2 & ~c1 & ~c0;

endmodule